## Slide 1: Naprawa komputera. „Jednostka uruchamia się, ale brak reakcji na monitorze”
Adrian Kalota 3TIp

## Slide 2: Możliwe przyczyny:
Uszkodzony zasilacz
Nieprawidłowo skonfigurowany BIOS
Uszkodzona pamięć operacyjna
Uszkodzona karta graficzna
Uszkodzona płyta główna

## Slide 3: Uszkodzony zasilacz
Za pomocą uniwersalnego miernika elektronicznego należy sprawdzić główne napięcie zasilania +5V i +12V we wtyczce molex-napięcia +5V (między przewodem czerwonym i czarnym), a +12V (między przewodem żółtym i czarnym). Jeżeli napięcia są nieprawidłowe, należy wymienić zasilacz.

## Slide 4: Nieprawidłowo skonfigurowany BIOS
Czasami wystarczy z poziomy BIOS-u przywrócić ustawienia fabryczne. Nie ma wtedy potrzeby rozbierania komputera. Jeżeli niedoświadczona osoba wprowadza zmiany w BIOS-ie, zabezpieczenie komputera nie pozwala na jego prawidłowe uruchomienie. Aby to naprawić, należy skasować pamięć CMOS przy użyciu zworki lub wyjąć na kilka minut baterię.

## Slide 5: Uszkodzona pamięć operacyjna lub karta graficzna
Aby zdiagnozować uszkodzenie pamięci operacyjnej lub karty graficznej, należy mieć głośnik prawidłowo podłączony do płyty głównej. W przypadku uszkodzenia pamięci operacyjnej zazwyczaj głośnik wydaje trzy dźwięki w dłuższych odstępach. Gdy uszkodzona jest karta graficzna, zwykle wydawane są trzy dźwięki w krótkich odstępach czasu.

## Slide 6: Uszkodzona płyta główna
Należy postępować jak przypadku uszkodzenia opisanego w przykładzie pierwszym.
Jednostka z uszkodzoną płytą główną może nie uruchamiać się wcale lub uruchamiać się ciemnym ekranem, w zależności od rodzaju uszkodzenia.